…………………………..……………

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ORAZ WYPOSAŻENIA POJAZDU

Ja (my), niżej podpisany(ni) .......................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz: ………………………………………………………………...……………………

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się

na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”                                                         przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”

oświadczam(my), że dostarczony pojazd będzie się cechował następującymi parametrami:

Marka pojazdu:…………………………………………………………………………………………………….

Model pojazdu:…………………………………………………………………………………………………......

| PARAMETRY TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE POJAZDU | TAK | NIE | NIE DOTYCZY |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |  |  |
| Liczba miejsc – 9 łącznie z kierowcą |  |  |  |
| Dwuetapowy wariant rejestracji pojazdu |  |  |  |
| Rodzaj pojazdu – pojazd z nadwoziem zamkniętym typu van |  |  |  |
| Przeznaczenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich |  |  |  |
| Dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B |  |  |  |
| Ogumienie letnie, minimum 235/65 R16 C |  |  |  |
| Silnik wysokoprężny (diesel) |  |  |  |
| Moc silnika, wartość minimalna 84 kW (114 KM) |  |  |  |
| Silnik winien spełniać normę spalin EURO VI |  |  |  |
| Skrzynia biegów: manualna, minimum 6-biegowa |  |  |  |
| Układ kierowniczy: blokada koła kierownicy; wspomaganie, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |  |  |
| Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESPi) |  |  |  |
| Układ hamulcowy: wyposażony w system ABS, ASR |  |  |  |
| Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi |  |  |  |
| Asystent hamowania |  |  |  |
| Kolor nadwozia – do uzgodnienia z Zamawiającym |  |  |  |
| Fabrycznie montowana klimatyzacja przednia (kierowca/pasażer) oraz fabrycznie montowana tylna dla przedziału pasażerskiego |  |  |  |
| Radio fabryczne z wyświetlaczem min. 7 calowym oraz kamerą cofania, fabrycznie nową |  |  |  |
| Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  |  |  |
| Drzwi boczne przesuwne – prawa strona pojazdu |  |  |  |
| Drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwierania nie mniej niż 180 stopni |  |  |  |
| Wysuwany stopień przy drzwiach bocznych przesuwnych |  |  |  |
| Uchwyt pomocniczy ułatwiający wsiadanie do pojazdu, z mocowaniem przy drzwiach przesuwnych z prawej strony |  |  |  |
| Całkowite przeszklenie pojazdu |  |  |  |
| Winda hydrauliczna samochodowa sterowana elektrycznie |  |  |  |
| Trzecie światło stopu |  |  |  |
| Oświetlenie sufitowe: przy kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| Gniazdo 12 V w konsoli centralnej |  |  |  |
| Dywaniki gumowe |  |  |  |
| Apteczka wyposażona wg normy DIN 13164 |  |  |  |
| Gaśnica samochodowa |  |  |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |  |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |  |  |
| Asystent martwego punktu |  |  |  |
| Fabrycznie tapicerowana podsufitka |  |  |  |
| Czujnik deszczu |  |  |  |
| Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie |  |  |  |
| Kierownica wielofunkcyjna (sterowanie z kierownicy radiem, oraz zestawem głośnomówiącym poprzez funkcję Bluetooth) |  |  |  |
| Układ siedzeń w podziale na 4 rzędy |  |  |  |
| I rząd siedzeń – fotel kierowcy + fotel pasażera |  |  |  |
| II rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze |  |  |  |
| III rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze |  |  |  |
| IV rząd siedzeń – 3 fotele pojedyncze z możliwością szybkiego demontażu |  |  |  |
| Możliwość demontażu w II i III rzędzie siedzeń |  |  |  |
| Zagłówki foteli z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach |  |  |  |
| Wysokość przedziału osobowego: nie mniejsza niż: 1815 mm |  |  |  |
| Długość nadwozia: nie mniejsza niż 5500 mm |  |  |  |
| Centralny zamek z pilotem |  |  |  |
| Immobiliser |  |  |  |
| Fabryczny Autoalarm |  |  |  |
| Komplet kół dodatkowych, fabrycznie nowych z ogumieniem zimowym o parametrach minimum 235/65 R16 |  |  |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe fabrycznie nowe |  |  |  |
| Zużycie paliwa: nie więcej niż 9 l/100 km |  |  |  |
| Zużycie energii: nie większe niż 3,24 MJ/km |  |  |  |
| Wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu łączonym: nie większa niż 222 g/km |  |  |  |
| Winda wewnętrzna hydrauliczna, sterowana elektrycznie do transportu pionowego wózków inwalidzkich, fabrycznie nowa. |  |  |  |
| Uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację windy wewnętrznej wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego |  |  |  |
| Próg manualny wysuwany z prawej strony pojazdu |  |  |  |
| Podłoga przedziału pasażerskiego oraz progi wejściowe wykonane z materiałów antypoślizgowych |  |  |  |
| Szyny zaczepowe umiejscowione w podłodze przystosowane do montażu 3 wózków inwalidzkich (po demontażu siedzeń) |  |  |  |
| Uchwyty ułatwiające wsiadanie, zamocowane z prawej strony bocznych drzwi przesuwnych oraz na tylnych powierzchniach oparć wszystkich foteli pasażerskich |  |  |  |
| Fotele pojedyncze z regulowanymi oparciami, zagłówkami, pasami bezpieczeństwa, zamontowane w szynach wpuszczonych w podłogę prowadzonych przez całą długość podłogi. Fotele z możliwością demontażu i przesuwu przy pomocy wsuwek. |  |  |  |
| Pasy bezpieczeństwa dla osób przewożonych na wózkach |  |  |  |
| Pasy bezpieczeństwa mocujące wózek inwalidzki i osobę niepełnosprawną – 3 kpl. |  |  |  |
| Okres gwarancji i rękojmi na cały pojazd: minimum 24 miesiące |  |  |  |
| Okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy: minimum 24 miesiące |  |  |  |
| Okres gwarancji i rękojmi na perforację blach nadwozia: minimum 96 miesięcy |  |  |  |
| Przebieg pomiędzy obsługami technicznymi: minimum 40 000 km |  |  |  |
| Kwadratowe tablice barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, umiejscowione z przodu i tyłu nadwozia, wykonane z materiału odblaskowego |  |  |  |
| Dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie UE oraz do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |  |
| Karta pojazdu |  |  |  |
| Książka gwarancyjna |  |  |  |
| Książka przeglądów serwisowych |  |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |
| Minimum dwa komplety kluczyków |  |  |  |

..............................., dn. .................................	               ............................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)