OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego, fabrycznie nowego typu van, o liczbie miejsc w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą, z możliwością przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

- Przystosowanie samochodu obejmuje adaptację pojazdu w sposób umożliwiający przewóz osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Samochód musi być wyposażony w specjalną windę, sterowaną elektrycznie, chowaną wewnątrz pojazdu, umożliwiającą swobodny wjazd osób poruszających się zarówno na wózkach elektrycznych jak i manualnych. Wózki muszą być przymocowane specjalnymi pasami do szyny wpuszczonej w podłogę. Samochód powinien zawierać uchwyt pomocniczy ułatwiający wsiadanie, zamocowany po prawej stronie bocznych drzwi.

Pojazd ma spełniać następujące wymogi:

I. Parametry podstawowe pojazdu:

- Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2018.

- Liczba miejsc – 9 łącznie z kierowcą.

Zamawiający dopuszcza dwuetapowy wariant rejestracji pojazdu:

I etap – rejestracja pojazdu bazowego jako ciężarowego z 2 miejscami,

II etap - zmiana przeznaczenia z pojazdu ciężarowego na pojazd osobowy

z 9 miejscami.

- Rodzaj pojazdu – pojazd z nadwoziem zamkniętym typu van.

- Przeznaczenie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.

- Dopuszczalna masa całkowita umożliwiająca prowadzenie pojazdu na podstawie uprawnień prawa jazdy kat. B.

- Ogumienie letnie, fabrycznie nowe, minimum 235/65 R16 C.

- Parametry silnika:

- silnik wysokoprężny (diesel),

- moc silnika, wartość minimalna 84 kW (114 KM),

- silnik winien spełniać normę spalin EURO VI.

- Układy: przeniesienia napędu, kierowniczy i hamulcowy:

- skrzynia biegów: manualna, minimum 6-biegowa,

- układ kierowniczy: blokada koła kierownicy; wspomaganie, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach,

- elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESPi)

- układ hamulcowy: wyposażony w system ABS, ASR,

- hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi,

- asystent hamowania.

- Wyposażenie nadwozia pojazdu:

- kolor nadwozia – do uzgodnienia z Zamawiającym,

- fabrycznie montowana klimatyzacja przednia (kierowca/pasażer) oraz fabrycznie montowana tylna dla przedziału pasażerskiego z regulacją,

- radio fabryczne z wyświetlaczem min. 7 calowym oraz kamerą cofania fabrycznie nową,

- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne,

- drzwi boczne przesuwne – prawa strona pojazdu,

- drzwi tylne dwuskrzydłowe o kącie otwierania nie mniej niż 180 stopni,

- wysuwany stopień przy drzwiach bocznych przesuwnych,

- uchwyt pomocniczy ułatwiający wsiadanie do pojazdu, z mocowaniem przy drzwiach przesuwnych z prawej strony,

- całkowite przeszklenie pojazdu,

- winda hydrauliczna samochodowa sterowana elektrycznie,

- trzecie światło stopu,

- oświetlenie sufitowe: przy kierowcy oraz w przestrzeni pasażerskiej,

- gniazdo 12 V w konsoli centralnej,

- dywaniki gumowe,

- apteczka wyposażona wg normy DIN 13164,

- gaśnica samochodowa,

- trójkąt ostrzegawczy,

- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera,

- asystent martwego punktu,

- fabrycznie tapicerowana podsufitka,

- podparcie lędźwiowe w fotelu kierowcy,

- czujnik deszczu,

- lusterka zewnętrzne składane elektrycznie,

- kierownica wielofunkcyjna (sterowanie z kierownicy radiem oraz zestawem głośnomówiącym poprzez funkcję Bluetooth).

- Przestrzeń pasażerska, fotele, kabina:

- układ siedzeń w podziale na 4 rzędy,

- I rząd siedzeń – fotel kierowcy + fotel pasażera,

- II rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze,

- III rząd siedzeń – 2 fotele pojedyncze,

- IV rząd siedzeń – 3 fotele pojedyncze z możliwością szybkiego demontażu,

- możliwość demontażu w II i III rzędzie siedzeń,

- zagłówki foteli z regulacją wysokości na wszystkich siedzeniach,

- wysokość przestrzeni pasażerskiej: nie mniej niż 1815 mm,

- długość nadwozia: nie mniej niż 5500 mm.

- Zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą:

- centralny zamek z pilotem,

- Immobiliser,

- fabryczny Autoalarm.

- Wyposażenie pozostałe pojazdu:

- komplet kół dodatkowych, fabrycznie nowych z ogumieniem zimowym o parametrach minimum 235/65 R16,

- koło zapasowe pełnowymiarowe, fabrycznie nowe.

- Wymagania dodatkowe:

- okres gwarancji i rękojmi na cały pojazd: minimum 24 miesiące,

- okres gwarancji i rękojmi na zespół napędowy: minimum 24 miesiące,

- okres gwarancji i rękojmi na perforację blach nadwozia: minimum 96 miesięcy,

- przebieg pomiędzy obsługami technicznymi: minimum 40 000 km.

II. Minimalne parametry eksploatacyjne pojazdu:

- Zużycie paliwa: nie więcej niż 9  l/100 km.

- Zużycie energii: nie większe niż 3,24 MJ/km.

- Wartość emisji dwutlenku węgla w cyklu ciągłym nie większa niż: 222 g/km.

III.  Wymogi dotyczące przystosowania pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych:

- Winda wewnętrzna hydrauliczna, sterowana elektrycznie do transportu pionowego wózków inwalidzkich, fabrycznie nowa.

Uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia wydanej przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Próg manualny wysuwany z prawej strony pojazdu,

- Podłoga przedziału pasażerskiego oraz progi wejściowe wykonane z materiałów antypoślizgowych,

- Szyny zaczepowe umiejscowione w podłodze przystosowane do montażu 3 wózków inwalidzkich (po demontażu siedzeń),

- Uchwyty ułatwiające wsiadanie, zamocowane z prawej strony bocznych drzwi przesuwnych oraz na tylnych powierzchniach oparć wszystkich foteli pasażerskich,

- Fotele pojedyncze z regulowanymi oparciami, zagłówkami, pasami bezpieczeństwa, zamontowane w szynach wpuszczonych w podłogę prowadzonych przez całą długość podłogi. Fotele z możliwością demontażu i przesuwu przy pomocy wsuwek.

- Pasy bezpieczeństwa dla osób przewożonych na wózkach.

- Pasy bezpieczeństwa mocujące wózek inwalidzki  i osobę niepełnosprawną – 3 kpl.

- Układ siedzeń czterorzędowy w konfiguracji: 2 + 2 + 2 + 3.

- Pojazd powinien być wyposażony w kwadratowe tablice barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, umiejscowione z przodu i tyłu nadwozia. Tablice powinny być wykonane z materiału odblaskowego.

- Pojazd powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie UE oraz do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą pojazdu przekazać: kartę pojazdu, książkę gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, minimum dwa komplety kluczyków.

…………………..………..				  ……………………………

ZAMAWIAJĄCY					               WYKONAWCA